## Slide 1: Le Jumeau numérique du territoire métropolitain : Evolution et cas d’usages
Le 16 janvier 2024
Journée technique sur les jumeaux numériques
Sylvain BARDIN : Chef de Projet SIG 3D
Rémi KUENTZ : Apprenti 3D

## Slide 2: sommaire
Contexte et historique
Eléments constitutifs et mise à jour
Cas d’usages
Perspectives
Photo à remplacer impérativement à l'aide de la galerie photos Métropole ou de l'une de vos photos en bonne définition. (Aller dans menu « Création », « Mise en forme de l’arrière-plan », « Remplissage avec une image »)

## Slide 3: CONTEXTE ET HISTORIQUE

## Slide 4: La metropole Aix-marseille-provence en quelques chiffres
Une métropole unique :
  La plus vaste de France 3150 km²
  Grand Paris 814 km²
  Grand Lyon 534 km²
  255 km de littoral et 61 ports
  4 parcs naturels régionaux,
  1 Grand Site de France, 1 Parc National
  92 communes réparties sur 3 départements
  1,8 millions d’habitants

## Slide 5: Le Pôle numérique et le service géomatique

## Slide 6: Historique
2013
Visualisation 3D du projet de piétonnisation du Vieux-Port
2016
Création de la Métropole Aix-Marseille-Provence
2018
PVA* 5 cm & LiDAR
Maquette blanche sur l’ensemble du territoire métropolitain
2019-2021
Acquisition de données et d’outils 3D
Intégration au SIG métropolitain
Première étape du Jumeau Numérique Métropolitain
2023-2024
Mise à jour du moteur web 3D
Mise à jour du socle
Acquisition / production de données à jour
Réalité virtuelle
2022
PVA* 5 cm
Développement web de la plateforme du Jumeau Numérique Métropolitain
Présentation de l’outil au salon « le grand bain »
10 ans de 3D
* : Prises de Vues Aériennes

## Slide 7: éléments constitutifs et mise à jour

## Slide 8: Données SOURCES
Prises de vues aériennes : orthophotos et clichés bruts avec aérotriangulation
  Campagne métropolitaine de 2018 et 2022
  Prises de vues aériennes complémentaires, notamment sur l’hypercentre de Marseille en 2021
LiDAR Métropolitain
  LiDAR classé sol / sursol
  Produit dérivé : MNS et MNT au pas de 1m
  Acquis sur 1/3 du territoire (zones côtières et urbaines dense)
Données IGN
  RGE Alti (1m), BD Alti, BD Topo
  LiDAR HD classé sur l’ensemble du territoire de la métropole disponible depuis 2023
  Produits dérivés du LiDAR HD IGN (MNT / MNS au pas de 50 cm) : à venir
Autres données sources
  Données de type SIG 2D (DPE, zones d’inondation, etc.)
  Données PCRS Vecteur 3D
  Modèles 3D et/ou BIM de bâtiments et d’infrastructures (existant, projetés)

## Slide 9: LE socle du jumeau numérique
Modèle Numérique de Terrain (MNT)
  Composé du MNT issu du LiDAR Métropolitain et du RGE IGN 1m (2018)
Orthophoto
  Orthophoto 5 cm de 2018
+

## Slide 10: Les modèles 3D du Bâti
Bâti LOD 2
  Bâtiments modélisés et texturés à partir de prises de vues aériennes par stéréorestitution
  Utilisation du marché topographique métropolitain
  Couvre les centres urbains denses des villes les plus peuplées et les zones à enjeux
Bâti LOD 1
  Bâtiments modélisés en « boites à chaussures » blanches (LOD1)
  Texturation en régie
  Couvre l’ensemble du territoire

## Slide 11: Autres DONNées 3D
Modélisation 3D de la végétation sur l’ensemble du territoire
  Utilisation des données BD Forêt, OCCSOL CRIGE, LiDAR et PCRS vecteur
Photomaillages 3D
  Représentation photoréaliste à partir des prises de vues aériennes réalisable en régie

## Slide 12: Environnement applicatif
BDD SIG
Fichiers plats 2D/3D
Plateforme web
Jumeau Numérique Métropolitain
Rasters
Ortho, MNT
BDD 3D
Applications Web 3D
Cartes
Web 3D
Logiciels Desktop 3D
SIG Métropolitain
SIGM@
ETL

## Slide 13: mise à jour, évolution et ENJEUX
Mise à jour du socle du jumeau numérique
  MNT issu du LiDAR HD de l’IGN homogène sur tout le territoire
  Orthophoto métropolitaine 2022
Mise à jour des données 3D
  Réalisation de photomaillages 3D avec la PVA 2022
  Amélioration et mise à jour des modèles 3D du bâti existant
  Mise à jour du modèle de végétation
Evolution
  Utiliser le potentiel du LiDAR HD classé de l’IGN
  Utilisation de la réalité virtuelle
  Intégration d’IA
Enjeux
  Avoir le matériel adéquat et la puissance de calcul et/ou externaliser
  Coût et temps vs qualité du rendu et fiabilité du jumeau numérique

## Slide 14: Cas d’usages

## Slide 15: Démonstration
Le Jumeau Numérique du territoire métropolitain

## Slide 16
Requalification
d’un port de plaisance
Extension d’un bâtiment géré par les services de la métropole
Cas d’usages métiers

## Slide 17: Perspectives

## Slide 18
France 2030
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Besoins du secteur public en données spatiales et services associés »
Réalité virtuelle
Présentation mobile avec casque VR du territoire et des projets
Des projets innovants

## Slide 19: démonstration

## Slide 20: Merci de votre attention
Questions ?
Contacts
Sylvain BARDIN
sylvain.bardin@ampmetropole.fr - 06-04-62-91-51
Rémi KUENTZ
remi.kuentz@ampmetropole.fr